Тема: Выполнение Листового тела по своим размерам.

Здравствуйте! Этот занятие посвящено моделированию листового тела, т. е. детали, получаемой гибкой и (или) штамповкой из листового материала.

В начале моделирования создается листовое тело, к которому затем добавляют листовые элементы:

— сгибы,

— вырезы,

— отверстия,

— пластины.

К полученной в результате детали, можно добавлять элементы выдавливания, вращения, кинематические, по сечениям; добавлять фаски, скругления, ребра жесткости и т. д.

Смоделируем деталь, представленную на рисунке

## Листовое тело. Часть 1

Сгибы в листовой детали могут быть получены несколькими способами. Рассмотрим их.

### Сгиб по эскизу

В плоскости xy изометрии xyz создаем эскиз. Проставляем размеры.

На компактной панели нажимаем на кнопку Элементы листового тела

выбираем команду Листовое тело

Параметры: прямое направление, расстояние 40 мм, толщина наружу 4 мм.

### Сгиб по ребру

Следующий сгиб построим при помощи команды Сгиб

Для этого указываем ребро, вызываем команду, указываем параметры — обратное направление, расстояние 30 мм, радиус сгиба 4 мм.

Затем открываем вкладку Боковые стороны, указываем расширение сгиба слева — 10 мм.

### Сгиб по линии

Создадим сгиб по линии.

Выделяем грань, создаем эскиз — отрезок на расстоянии 22 мм от торца детали.

Затем вызываем команду Сгиб по линии

Указываем грань, затем отрезок. Параметры — прямое направление, неподвижная Сторона 1, радиус сгиба 5 мм.

### Сгиб в подсечке

Следующий этап по работе с листовым телом — создание сгиба в подсечке.

Выделяем грань, создаем эскиз.

Вызываем команду Подсечка

Указываем грань (синяя стрелка) и отрезок.

Параметры — прямое направление, неподвижная Сторона 2, радиус сгиба 5 мм, высота снаружи 15 мм.

### Изменение угла уклона боковых сторон

Создадим сгиб по ребру. В обратном направлении, длина 20 мм, радиус сгиба 7 мм.. Открываем вкладку Боковые стороны, задаем угол уклона боковых сторон слева и справа — 30.

### Смещение сгиба по ребру. Создание освобождений

Сгиб по ребру может быть равен по длине не только длине ребер. Их также можно размещать по середине или на различном расстоянии слева и справа.

Создадим сгиб на ребре — тип размещения — по центру, ширина 20 мм, радиус 7 мм, смещение сгиба относительно ребра — внутрь.

При таком смещении сгиба могут возникнуть деформации или разрыв материала. Чтобы этого избежать делают специальные пазы — освобождения слева и справа от сгиба.

Переходим во вкладку Освобождение, включаем освобождение сгиба. Тип скругленное, глубина 7 мм, ширина 3 мм.

### Создание выреза

Для того, чтобы сделать следующий элемент листового тела — вырез, необходимо разогнуть один из сгибов.

Нажимаем кнопку Разогнуть

Указываем неподвижную грань и сгиб, который будем разгибать.

Выделяем грань (красная стрелка), создаем эскиз.

Вызываем команду Вырез в листовом теле

Вырезаем по толщине детали.

Кнопкой Согнуть сгибаем сгиб обратно.

Создаем последний сгиб под углом 60º

### Создание развертки

Перед созданием развертки нужно задать ее параметры — указать грань, которая будет неподвижной при разгибании. Нажимаем кнопку Параметры развертки

Жмем кнопку Развертка

Сохраняем деталь. Теперь по ней можно сделать чертеж со вставкой развертки.

Делаем чертёж наносим размеры и отправляем мне на почту spospcdt@mail.ru

Всем успеха. Жду работы.